## Slide 1: FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) Analiza možnih napak in njihovih posledic Povzetek izobraževanja g. Branislava Čergića
Mateja Hočevar 04.10.2017

## Slide 2: IZOBRAŽEVANJE
Bureau Veritas
29.09.2017
Ljubljana
Predavatelj: Branislav Čergić
Tema:
Predstavitev in uporaba metode FMEA, ki odkriva napake na osnovi ustrezne komunikacije in sistematičnih ukrepov, s ciljem zmanjšanja morebitnih napak, ki se lahko pojavijo od zasnove do procesa izdelave in tudi v samem procesu.

## Slide 3: METODE
FMEA je ena izmed metod preventivnega zagotavljanja kakovosti, ki nudi možnost sistematičnega preučevanja možnih napak in njih posledic.
Za uspešen nadzor in upravljanje kakovosti je potrebno že v zgodnjih fazah procesa nastajanja izdelka razviti več različnih metod preventivnega zagotavljanja kakovosti.

## Slide 4: METODE
QFD – Quality function deployment ali GLAS KUPCA
  Izdelek, glede na zahtevo trga
  Izdelek, ki izpolnjuje vse kupčeve zahteve
  Od idejne zasnove izdelka do načrtovanja proizvodnje
DOE – Design of experiments
  Eksperimentalne metode na osnovi statističnega načrtovanja poizkusov
  Zmanjšanje stroškov raziskav
  Povečanje kakovosti izdelkov

## Slide 5: METODE
POKA YOKE – Preverjanje napak
  Omejevanje možnih izvorov napak v proizvodnji
  Odkrivanje in izogibanje mestom napak
SPC – Statistično obvladovanje procesa
  Stalen nadzor procesov za ohranjanje kakovostne proizvodnje
  Zmanjšanje nadzora samih izdelkov po sistemu OK – NOK
  Povečanje kakovosti proizvodnih procesov
Skupni cilj vseh omenjenih metod je, da se vsako morebitno napako odkrije in odpravi in to še predno se pojavi v fazi uporabe – pri kupcu ali končnemu kupcu.

## Slide 6: FMEA
Predstavlja le en del celote, kjer potencialne napake analiziramo kot posledice različnih vzrokov
Metoda je tesno povezana z ostalimi elementi sistema kakovosti.
FMEA
Planiranje kakovosti
Priprava na serijo
Odgovornost za proizvod
Obvladovanje dobaviteljev
Obdelava reklamacij
Stalno napredovanje
Oblikovanje cene

## Slide 7: FMEA
Orodje, ki pomaga pri zajemu znanja iz izkušenj posameznikov.
Prevečkrat se dogaja, da se izkušnje prenašajo le po „ustnem izročilu“.
Slabe informacije vodijo k slabim odločitvam.
Potrebno je celovito upravljanje s kakovostjo, za kar je nujna uporaba preventivnih metod.
Metoda, ki zahteva timsko delo in upošteva čim več različnih pogledov na obravnavan problem.

## Slide 8: FMEA
Cilj metode ni, da se nekaj naredi – vodi v površnost.
Cilj metode je nadaljnja uporaba.
Slabo izdelan FMEA predstavlja tveganje.
Ni nujno, da je povezan z avto industrijo, iz katere izhaja, metodo lahko izvajamo za poljuben proces in izdelek.
FMEA je živ dokument in se ga uporablja kot orodje.

## Slide 9: FMEA
V proces izdelave FMEA se lahko vključi tudi sledeče aktivnosti:
  nabava materiala
  odprema odjemalcu
  načrtovanje pakiranja
  razvoj orodij

## Slide 10: METODOLOGIJA
Spodbuja komunikacijo in sodelovanje med različnimi oddelki.
FMEA prikazuje dvoje:
  kako je bilo tveganje na vseh kritičnih mestih proizvoda, vključujoč izkušnje, kalkulacije, kontrolo in testiranja, že zmanjšano
  kako ga je mogoče tudi v prihodnje zmanjševati

## Slide 11: METODOLOGIJA
Največ napak se pojavi v prvih fazah nastajanja izdelka – načrtovanje, razvoj, uvajanje v proizvodnjo.
Ko proizvodnja že poteka, se lahko zgodi odkritje, da zasnova ni bila dobra.
Stroški odpravljanja možnih napak in njihovih posledic so v fazi razvoja izdelka manjši, kot če bi zadeve morali pokrivati na stopnjah, kot:
  testiranje pri kupcu
  redna proizvodnja
  redna uporaba izdelka

## Slide 12: METODOLOGIJA
FMEA uporabljamo lahko kot:
  FMEA konstrukcije (DFMEA) – uporaba v razvoju (razvojno konstrukcijska faza)
  FMEA procesa (PFMEA) – uporablja se v procesu, skladno s tehnološkimi navodili
  FMEA sistema oz. izdelka – novi pogoji pri novih izdelkih – ta se po navadi združi skupaj z DFMEA

## Slide 13: DFMEA
Raziskuje vse možne napake izdelka in izhaja iz teoretičnih znanj in izkušenj iz preteklosti.
Pri tem upošteva funkcije, za katere je element, komponenta li izdelek predviden.
DFMEA se prične z izdelavo kosovnice in idejnimi zasnovami.
Delovno skupino vodi odgovorni razvojnik oz. produktni vodja.
Delovna skupina naj vsebuje tudi osebe iz tehnologije oz. proizvodnje, saj se že ob izdelavi DFMEA predvidijo kritične zadeve, ki sledijo v PFMEA.

## Slide 14: PFMEA
Izhaja iz spiska vseh možnih napak, ki se lahko pojavijo pri proizvodnji izdelka.
DFMEA je osnova za PFMEA, pri katerem je potrebno upoštevati sledeče ugotovitve:
  potencialni problemi v procesu
  pomembne in kritične karakteristike
  rangiranje (ocene) DFMEA
Ob reklamacijah se pregleda in revidira PFMEA – doda ali spremeni se tveganje.
V primeru, da je tveganje neprimerno ocenjeno, je potrebno popraviti tudi oceno.

## Slide 15: SFMEA
Gleda se celota.
Izdela se ga lahko skupno s kupcem ali dobaviteljem.
Lahko ga izvajamo tudi pri kupljenih komponentah, pri katerih je potrebno preučiti vpliv specifičnih pogojev, pod katerimi bo komponent delovala v našem sestavljenem izdelku.

## Slide 16: IZVAJANJE
DFMEA in PFMEA predstavljata osnovo statističnemu obvladovanju procesa SPC.

## Slide 17: KDO IN KDAJ IZVAJA FMEA?
Potrebno je upoštevati vse faze:
  vhod
  proizvodnja
  izhod v SGI
  Transport
Potrebno je formirati tim, v katerega se vključi:
  tehnologijo
  kakovost
  vhodno kontrolo
  razvoj
  nabavo

## Slide 18: KDO IN KDAJ IZVAJA FMEA?
Z a uspešno izvajanje FMEA je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
  podpora vodstva
    vodstvo mora razumeti stroškovno korist metode
  člani tima morajo zaupati tako v metodo, kot tudi v znanje vsakega izmed njih
  delovne skupine morajo biti majhne in usmerjene k rezultatom ter sestavljeni iz strokovnjakov, ki zelo dobro poznajo proces, izdelek, njegovo tehnologijo in delovanje
    stalni člani max. 5 oseb
    ostali se vključujejo po potrebi
Določen mora biti vodja tima, ki deluje kot moderator in ki je tudi odgovorna oseba tako za delovanje celotnega tima, kot tudi za končni rezultat.

## Slide 19: FMEA V ŽIVLJENJU IZDELKA

## Slide 20: FMEA V ŽIVLJENJU IZDELKA
Analiza mora biti izvedena čim prej v procesih načrtovanja in razvoja.
Odražati mora vse konstrukcijske spremembe.
DFMEA naj bi bil izveden po razvoju zasnove, da lahko pomaga pri ocenitvi tveganja in dokumentirano pripomore k izbiri pravilne rešitve.
PFMEA se praviloma izvede takoj, ko so prve specifikacije proizvoda izdelane.

## Slide 21: FMEA V ŽIVLJENJU IZDELKA
Dokumentacija mora biti živ dokument, ki odraža vse izvedene ukrepe in je v skladu z zadnjo fazo razvoja.
Potrebno je izvajati revizije, v nasprotnem primeru je FMEA dokument le pokazatelj neresnosti podjetja.
Vse spremembe naj se dokumentira, saj govori zgodbo in podatki, ki izhajajo iz zgodovine razvoja so lahko včasih zelo koristni.

## Slide 22: REVIZIJA FMEA
V primeru, da določeni ukrepi niso učinkoviti, se vrnemo nazaj na začetek (PDCA krog).
Revizije ne preverjajo le kupci, ampak se jih preverja tudi pri notranjih in zunanjih presojah.
Revizije se delajo ob:
  konstrukcijskih spremembah
  reklamacijah
  spremembah tehnologije

## Slide 23: SISTEMATIČEN PRISTOP K IZVAJANJU FMEA
Izdelava FMEA je razdeljena na pet korakov:
  struktura in elementi sistema
    definirajo se cilji in namen FMEA
  funkcionalna analiza
    definirati za vsak element funkcijske zahteve (material, dizajn, varnost, tolerance,…)
  analiza možnih napak
    opis možnih napak funkcij glede na funkcijsko analizo (vsaj ena napaka na funkcijo)
  analiza tveganja
    vsaka napaka je rangirana in ocenjena
  optimizacija
    velike rizike je potrebno zmanjšati s pomočjo korektivnih ukrepov (PDCA)

## Slide 24: IZVAJANJE FMEA

## Slide 25: STOPNJA POMEMBNOSTI NAPAKE
Je matematični produkt: RPN (risk priority number) = S x O x D
  S – pomembnost / teža napake za kupca
    kako je pomembno kupcu oz. za kupca, če pride do določene napake
  O – pogostost / verjetnost pojavitve napake
    ocenitev verjetnosti, da se bo pojavila napaka med zahtevano življenjsko dobo in uporabo proizvoda
  D – možnost / verjetnost odkritja napake
    ocenitev verjetnosti, da bo trenutni način obvladovanja odkril vzrok / napako, preden pride do odjemalca
Mejno stopnjo si lahko določimo sami, ni standardizirana.
Pri visokih faktorjih se takoj odreagira.

## Slide 26: PRERAČUN KRITIČNOSTI
Je matematični produkt: Kritičnost = S (pomembnost za kupca) x O (pogostost pojavljanja)
Uporablja se za določanje prioritet na elementih, ki zahtevajo dodatno kakovostno planiranje.
Če je nekaj kritično, je pomembno tudi za odjemalca.
Včasih je kritičnost visoka, sama ocena RPN pa nizka. V takem primeru je potrebno tveganje vseeno obravnavati.

## Slide 27: S – POMEMBNOST / TEŽA NAPAKE ZA KUPCE SEVERITY
Predpostavimo, da se napaka, ki smo jo v predhodnem koraku predvideli kot možno, tudi dejansko pojavi.
Merilo možnih posledic je, kako jih bo občutil kupec.
Pri vrednotenju posameznih napak je potrebno pri prvi analizi vedno upoštevati najvišje možne vrednosti faktorja S.
Najvišjo oceno se poda v primeru, ko govorimo o varnostnih karakteristikah in v primeru, da nam ni jasno, kaj lahko tveganje povzroči.
V FMEA je poleg stolpca z oceno pomembnosti za kupca, stolpec ki označuje posebno karakteristiko in ga označimo s K.

## Slide 28: S – POMEMBNOST ZA KUPCE SEVERITY

## Slide 29: K – KARAKTERISTIKE
Pomembne karakteristike
  posebne karakteristike, ki pomembno učinkujejo na kupca in zahtevajo kakovostno planiranje, da se zagotovi sprejemljiv nivo sposobnosti
Posebne procesne karakteristike
  Karakteristike procesa, katerih variacije morajo biti obvladovane, da se zagotovi variacija znotraj ciljnih vrednosti proizvodnje in montaže
Posebne karakteristike izdelka
  Karakteristike izdelka, katerih variacije lahko pomembno učinkujejo na varnost izdelka ali skladnost z zakonskimi predpisi / standardi ali zadovoljstvo odjemlca s proizvodom

## Slide 30: O – POGOSTOST POJAVLJANJA OCCURENCE
Odvisna je od tipa izdelka, naše tehnologije izdelave, itd..
Potrebno je obravnavati pogostost pojavljanja napak neodvisno od pomena za kupca oz. neodvisno od možnosti odkrivanja le – teh.
Ne upoštevamo predvidenega oz. obstoječega načina kontrole, ki služi za odkrivanje napak.
Ocena je povezana z zahtevanimi cilji podjetja, dobavitelja in odjemalca.

## Slide 31: O – POGOSTOST POJAVLJANJA OCCURENCE

## Slide 32: D – MOŽNOST ODKRIVANJA DETECTION
Ocena verjetnosti odkrivanja napake temelji na:
  sedanjem stanju karakteristik – predvidenih in obstoječih, katere že kontroliramo
  sedanjem stanju načina kontrole – vzorčenje, 100% kontrola
  vrste napake, ki se lahko pojavi – očitna in lahko odkrita napaka ali skrita napaka
Pri vrednotenju posameznih napak je potrebno pri prvi analizi vedno upoštevati najvišje možne vrednosti faktorja D.
Pri vrednotenju ne upoštevamo predhodnih kriterijev in predpostavimo, da se je napaka že pojavila.
Pri določanju faktorja D se gleda iz vidika plana kontrole.

## Slide 33: D – MOŽNOST ODKRIVANJA DETECTION

## Slide 34: FMEA PROCESA

## Slide 35: FMEA PROCESA 1., 2., 3., 4. stolpec
V 1. stolpec formularja vpišemo predmet analize – to je lahko vsak: izdelek, proces, faza, element sistema,…
V 2. stolpec vpisujemo vse možne napake, ki se po našem predvidevanju lahko pojavijo na, v prvem stolpcu vpisan predmet analize.
V 3. stolpec vpišemo predvidene možne posledice napak za uporabnika.
V 4. stolpcu določimo resnost pojavitve napake za kupca.

## Slide 36: FMEA PROCESA 5., 6., 7., 8. stolpec
5. stolpec uporabimo za označitev posebnih karakteristik v našem procesu.
V 6. stolpcu so za vsako možno napako, določeno v tretjem stolpcu, vpisani vsi možni vzroki, ki po naših predvidevanjih lahko povzročijo pojav posamezne napake.
V 7. stolpec vpišemo faktor pogostosti oz. verjetnosti pojavitve napake. Po tem stolpcu lahko v naslednjem določimo faktor kritičnosti (SxO) – opcijsko.
V 8. stolpec vpišemo trenutni način nadzora.

## Slide 37: FMEA PROCESA 9., 10., 11., 12. stolpec
V 9. stolpcu določimo faktor detektabilnosti oz. možnost odkrivanja napake.
V 10. stolpcu izračunate faktor tveganja RPN.
V 11. stolpec vpišemo predlagane priporočene ukrepe, v primeru, da je faktor tveganja višji od zastavljene lestvice.
V 12. stolpec vpišemo odgovorno osebo in predviden datum izvedbe določenega ukrepa iz 11. stolpca.

## Slide 38: FMEA PROCESA 13. - 17. stolpec
Opiše se izvedbo predvidenega ukrepa.
Ponovno se oceni tveganje – določi se vse tri faktorje.
Ponovno se izračuna faktor tveganja RPN.
V primeru, da ukrep ni izboljšal faktorja tveganja, moramo predlagati nove ukrepe izboljšanja.

## Slide 39: CILJ FMEA
Cilj metode ni, da bo vse na najnižjih vrednostih, cilj je nenehno izboljšanje.
Sive cone so cone, kjer ni nobenih kontrol in je prostor na PFMEA dejansko prazen – na takih področjih so RPN ocene višje, ukrep pa je lahko že določitev kontrolnega postopka za to cono oz. operacijo.
FMEA se usklajuje s plani kontrole. Tudi na planu kontrole je potrebno označiti posebne karakteristike, prav tako je to priporočljivo za „flow chart“ procesa.
FMEA se lahko naredi tudi za vsako operacijo procesa posebej in se nato zloži v sklop.
Dobro strukturiran (D)FMEA pomeni manj problemov v proizvodnji.